## Slide 1: Assisted Living
Cedric Verstraeten Christophe Sysmans Laurenz Ovaere Sander Naert

## Slide 2: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 3: Situering
Assisted living
  Hulpbehoevenden helpen bij alledaagse taken
  Kosten voor begeleiding duur
  Automatische hulp bij koffiezetten
Visiesysteem als oplossing
  Twee of drie camera’s
  Waarschuwingen tijdens het maken van koffie
  Ontwikkeld als uitbreidbaar framework
  OpenCV & C++

## Slide 4: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 5: Opstelling
Twee of drie camera’s
Één camera bovenaanzicht (0,5 m; 5 mm lens)
Éen of twee camera’s zijaanzicht (1 m; zoom lens)
Flexibel en robust

## Slide 6: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 7: Handelingen
Vier globale handelingen
  Koffie vullen
  Waterreservoir vullen
  Koffiekan plaatsen
  Machine aanzetten
  Per handeling meerdere deeltaken
  Detectiemechanisme voor elke deeltaak
  Volgorde eerste drie onbelangrijk
  Synchroon afhandelen

## Slide 8: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 9: Applicatie backend

## Slide 10: Applicatie backend
Mogelijk foutief resultaat bij threads
  Kleurverandering door shaduw
  Tijdelijk onderbreken van beeld
  ...
Oplossing: ThresholdBool
  Gebruikt zoals een gewone boolean
  Verandert pas van waarde wanneer threshold overschreden
    Tbool = true (interne waarde ++)
    Tbool = false (interne waarde - -)
    if( waarde >= threshold) true else false

## Slide 11: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 12: Detectietechnieken
Kleurfiltering
  Basistechniek applicatie
  Zowel RGB als HSV getest
    3 afzonderlijke kleurkanalen
  Grenzen per kleurkanaal
    Geldige pixels wit
    Ongeldige pixels zwart

## Slide 13: Detectietechnieken
HSV-kleurenruimte
  Hue, saturation & value
  Tint, verzadiging & intensiteit
  Menselijke interpretatie
    Hue (kleur) centraal
  Belichting minder belangrijk
    Filtering vooral op H-kanaal

## Slide 14: Detectietechnieken
Kalibratie
  Gebeurt bij opstarten van applicatie
  Gebruikt om regio uit een frame te knippen
  Bepaalt de exacte positie van het apparaat (locatie, zoom, hoek, ...)
  Detecteert kruis bovenaan apparaat

## Slide 15: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 16: Detectie handelingen
Koffie vullen
  Koffiehouder detecteren
  Inhoud analyseren

## Slide 17: Koffiehouder
Eigenschap koffiehouder
Kleursegmentatie (geel)
Hough-transformatie (cirkels)
Buiten viewport?
Notes: Bij dit onderdeel zou ik zowel het overlopen van de deelhandelingen als de verschillende detectiemethodes samennemen. Je overloopt bv. de het detecteren van de filter en vertelt meteen dat daarvoor kleurfiltering is gebruikt. Zo kunnen we afbeeldingen e.d. toevoegen en wordt de ‘theorie’ over de methodes wat illustratiever!
Dit onderdeel zou dan vrij groot worden, behalve de kalibratie Hiervoor zou ik een afzonderlijk punt voorzien omdat dit specifiek is.

## Slide 18: Koffiefilter + koffie
Koffiehouder gesitueerd
Beperkt gebied analyseren
Rekenkundig gemiddelde grijsintensiteiten
Beslissing: koffiefilter? Koffiefilter en koffie?
Notes: Bij dit onderdeel zou ik zowel het overlopen van de deelhandelingen als de verschillende detectiemethodes samennemen. Je overloopt bv. de het detecteren van de filter en vertelt meteen dat daarvoor kleurfiltering is gebruikt. Zo kunnen we afbeeldingen e.d. toevoegen en wordt de ‘theorie’ over de methodes wat illustratiever!
Dit onderdeel zou dan vrij groot worden, behalve de kalibratie Hiervoor zou ik een afzonderlijk punt voorzien omdat dit specifiek is.

## Slide 19: Detectie handelingen
Koffiekan plaatsen
  Geen echte actie
    Belangrijk voor aanzetten
  Kleursegmentatie (groen)
    Contouren bepalen
    Controle via oppervlakte
  Afstand tussen markeringen
    Bepaalt positie koffiekan
    Grenswaarde horizontale afstand
    Grenswaarde verticale afstand

## Slide 20: Detectie handelingen
Waterreservoir vullen
  Water nauwelijks zichtbaar
  Combinatie van drie acties:
    Waterreservoir openen/sluiten
    Koffiekan uit het toestel
    Controlelampje machine
  Garanderen water in het toestel

## Slide 21: Detectie handelingen
Waterreservoir openen/sluiten
  Kleursegmentatie (gele zone)
  Contouren bepalen
  Controle via oppervlakte
  Beeld bijsnijden
    Geel ook bij detectie koffiefilter!
    Kalibratiemechanisme nodig
  Zichtbaar of niet?

## Slide 22: Detectie handelingen
Koffiekan uit het toestel
  Analoog voorgaande actie
  Detectie groene zones
  Grens verticale afstand
    Koffiekan boven het toestel

## Slide 23: Detectie handelingen
Controlelampje machine
  Oranje lampje vooraan toestel
  Enkel na aanzetten
  Extra controle
  Kleursegmentatie (oranje)

## Slide 24: Detectie handelingen
Machine aanzetten
  Als andere globale acties voltooid
  Kleine oppervlakte moeilijk te detecteren
    Beeld bijsnijden
    Kalibratiemechanisme nodig
  Wit zichtbaar als toestel aan staat

## Slide 25: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
Detectietechnieken
Detectie handelingen
Resultaten

## Slide 26: Resultaten
Lage ratio
Hoge ratio

## Slide 27: Inhoud
Situering
Opstelling
Handelingen
Applicatie backend
  Multithreading & ThresholdBool
Detectietechnieken
  Kleurfiltering & kalibratie
Detectie handelingen
Resultaten